雷尼绍推出全球第一款用于磨床的应变片式工件检测测头

雷尼绍MP250是用于磨床的超小型接触式测头，使高精度3D零件几何尺寸测量的达到了新的水准，其具有所有传统测量的优点 — 减少辅助时间、降低废品率并改进过程控制。MP250测头结构坚固，采用成熟的半导体电子元件，能够适应极恶劣的机床环境。

MP250接触式测头采用雷尼绍的Rengage™应变片技术，比传统机械式测头实现了更高的精度水平，因此能在曲面等高精度测量应用中达到亚微米级的3D性能，例如检测轮齿或刀具。即使在使用长测针的应用场合也能保持高精度。

RENGAGE™技术结合了独创的传感器件和先进的电子装置，使MP250在所有矢量方向上具有一致的触发特性。因此，采集测量点数据时测针弯曲和预行程变化显著减少了，与传统测头相比，提高了所有测量方向上的重复性和精度，减少了测头标定时间。

MP250直径仅25 mm，长度仅40 mm，非常适合用于空间有限的磨床应用。该测头经过特别设计，可用于磨床的恶劣环境，测头体的密封材料耐腐蚀，耐高温。MP250采用简单的电缆连接方式，通过新型专用HS1接口连接到机床控制器，该接口还可用于传统磨床检测测头，例如雷尼绍LP2。

尽管采用应变片传感等先进技术，测头的整体坚固性丝毫不受影响。通过MP700和OMP400等其他高精度雷尼绍接触式测头的使用，Rengage™技术的优点已在全球数以千计的机床应用中得到验证。MP250抗震动能力达到了同类测头领先水平，并通过数字滤波功能防止误触发。