Un nuovo sensore per effettuare verifiche di finitura superficiale a bordo di macchine di misura a coordinate

Renishaw ha aggiunto un’opzione di ispezione al rivoluzionario sistema di misura a 5 assi REVO®. Oggi, per la prima volta, la verifica della finitura superficiale può essere integrata nelle routine delle macchine di misura.

Con una capacità di misura da 6,3 a 0,05 Ra, la sonda di finitura superficiale SFP1 fornisce un’unica piattaforma che elimina la necessità di sensori manuali o di trasportare il pezzo su costose macchine dedicate, riducendo al contempo i costi e i tempi. Gli utilizzatori di macchine di misura possono ora passare automaticamente dalla scansione del pezzo alla misura della finitura superficiale con la possibilità di inserire tutti i dati in un unico rapporto.

Dati di alta qualità sulla finitura superficiale

SFP1 è un'opzione completamente integrabile nel sistema di misura a 5 assi REVO, che consente di aumentare sensibilmente la velocità e la flessibilità delle operazioni di ispezione.

La sonda include un asse C che, unito alla funzione di posizionamento continuo della testa di misura REVO e a una serie di supporti portastilo, consente l'orientamento automatico della punta della sonda, per un adattamento ottimale al pezzo. In tale modo i dati acquisiti sulla superficie risultano sempre di altissima qualità. SFP1 è fornito con due stili dedicati: SFS-1 (stilo dritto) e SFS-2 (stilo a gomito), selezionabili direttamente dal programma di misura utilizzando il sistema a rack modulare MRS di REVO. Una soluzione completamente automatica che garantisce la flessibilità di accesso ai vari elementi del componente e assicura al tempo stesso la riproducibilità dei risultati.

SFP1 è una sonda con stilo in diamante e punta di 2 µm di raggio. Produce dati grezzi oppure invia al client per applicazioni metrologiche i dati, in formato Ra o RMS, tramite il software UCCServer di Renishaw utilizzando il protocollo I++ DME. I dati grezzi possono essere successivamente trasmessi a pacchetti software specializzati per l'analisi delle superfici per ottenere rapporti più dettagliati.

Calibrazione automatica della sonda per la finitura superficiale.

Anche la calibrazione del sensore è automatica ed è eseguita all'interno di un programma software per macchine di misura. Si monta un campione per la calibrazione delle finiture sul rack MRS e lo si misura con la sonda SFP1. In questo modo il software può regolare i parametri della sonda in base al valore calibrato del manufatto.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui sistemi sonda Renishaw per CMM, e il nuovo servizio di retrofit per macchine di misura.

Fine